# Teplovodní kotle na tuhá paliva - dřevo, hnědé uhlí H 430

## Předností kotlů řady H4

• sání primárního a sekundárního vzduchu zajišťuje dokonalé spalování a maximální možnou hospodárnost provozu
• regulátor tahu zajišťuje automatickou regulaci výkonu
• záruka 5 let na kotlové těleso
• velká násypná šachta
• velmi jednoduchá obsluha a údržba
• moderní a elegantní vzhled
• malé rozměry kotle

Inovace kotlů řady H4 a nově upravený přívod sekundárního vzduchu snižují náročnost kotlů na komínový tah a řadí dřevo mezi záruční palivo.

POPIS:

Konstrukce této novinky na českém trhu s topenářskou technikou vychází ze základu konstrukce kotle H 424, což umožňuje využití stejných součástí a komponentů u obou výrobků. Výsledkem je velice příznivý poměr výkonu kotle a prodejní ceny. Díky využití znalostí našich konstruktérů dosahuje kotel H 430 účinnost 80%, což je u ocelového teplovodního kotle vynikající výsledek. Další nespornou výhodou je velikost násypné šachty, znamenající pro zákazníka snadné a méně časté přikládání.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| Záruční palivo | dřevo | hnědé uhlí |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon | 25kW | 30kW |
| Účinnost | 73 % | 73 % |
| Velikost paliva | 30 cm | ořech 1 |
| Výška | 1005 mm |  |
| Šířka | 490 mm |  |
| Hloubka | 670 mm |  |
| Vnější průměr kouřového hrdla | 160 mm |  |
| Objem násypné šachty | 57 l |  |
| Vodní objem kotle | 42 l |  |
| Hmotnost kotle | 247 kg |  |
| Provozní tah komína | 22 Pa |  |
| Výhřevná plocha | 2,35 m2 |  |