## Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

## Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

### Výhody zplynovacích kotlů na dřevo a uhlí ATMOS

- Možnost spalovat velké kusy dřeva

- Možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně)

- Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření

- Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu

- Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3

- Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře

- Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle

- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat

- Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )

- Kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo C50S)

- Malé rozměry a nízká hmotnost

- Vysoká kvalita

Odtahový ventilátor na rozdíl od tlakového odsává spaliny a tím minimalizuje kouření při přikládání a provozu kotle.

Nastavení roštovacích segmentů je znázorněno na obrázku a je jednotné při spalování uhlí a dřeva.

Kanálek na přívod sekundárního vzduchu a rovná část zplynovacího roštu musí směřovat vždy dolů.

CHRÁNĚNO PRŮMYSLOVÝM PATENTEM!

### Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

### Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ - C 18S, C 20S, C 30S, C 40S, C 50S

| 1. | Těleso kotle | 14. | Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dvířka plnící | 15. | Víko čistící |
| 3. | Dvířka popelníková | 16. | Roštovací páka |
| 4. | Ventilátor - tlakový(S) | 17. | Táhlo roztápěcí záklopky |
| 5. | Žáruvzdorná tvarovka - kostka zadní | 18. | Teploměr |
| 6. | Ovládací panel | 19. | Clona topeniště - přední |
| 7. | Bezpečnostní termostat | 20. | Vypínač |
| 8. | Regulační záklopka | 22. | Regulátor výkonu - Honeywell FR124 |
| 9. | Roštnice | 23. | Žáruvzdorná tvarovka - kostka přední |
| 10. | Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor | 24. | Regulační termostat ventilátoru |
| 11. | Roštová trubka | 25. | Výplň dvířek - Sibral |
| 12. | Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc | 26. | Těsnění dvířek - šňůra 18x18 |
| 13. | Zatápěcí záklopka | 27. | Spalinový termostat |
|  |  | 28. | Chladící smyčka proti přetopení |

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 18S | 1180 | 770 | 590 | 872 | 152 | 70 | 200 | 930 | 220 | 190 | 6/4" |
| C 20S | 1420 | 770 | 590 | 1118 | 152 | 70 | 200 | 1165 | 220 | 190 | 6/4" |
| C 30S | 1420 | 870 | 590 | 1118 | 152 | 70 | 200 | 1165 | 220 | 190 | 6/4" |
| C 40S | 1420 | 970 | 590 | 1118 | 152 | 70 | 200 | 1165 | 220 | 190 | 2" |
| C 50S | 1420 | 1120 | 590 | 1118 | 152 | 70 | 102 | 1177 | 220 | 220 | 2" |

| TECHNICKÁ DATA TYP KOTLE ATMOS kombi | C 18S | C 20S | C 30S | C 40S | C 50S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah výkonu (kW) | 14 - 20 | 17 - 25 | 22 - 32 | 28 - 40 | 35 - 48 |
| Předep. tah komína (Pa) | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 |
| Hmotnost kotle (kg) | 298 | 344 | 394 | 430 | 504 |
| Objem vody (l) | 45 | 64 | 64 | 77 | 95 |
| Obsah násypky (dm3) | 66 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Elektrický příkon (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Připojovací napětí (V/Hz) | 230/50 |
| Předepsané palivo | Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17-20 MJ/kg Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 70-100 mm a o vlhkosti 12-20% |
| Max. délka dřeva (mm) | 330 | 330 | 430 | 530 | 530 |  |
| Minimální teplota vratné vody při provozu | 65 °C |
| Účinnost v celém rozsahu výkonu | 81 - 85% | 81 - 84% | 81 - 84% | 86 - 87% | 86 - 87% |  |
| Třída kotle | 3 |

## Zplynovací kotel na černé uhlí

Zplynovací kotel na černé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování dřeva a černého uhlí na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování

Předepsaným palivem je černého uhlí OŘECH 1. Jako náhradní palivo můžeme použít kusové dřevo o délce 330, nebo hnědé a černé uhlí o větší velikosti (KOSTKA), hnědouhelné a dřevěné brikety.

### Výhody zplynovacích kotlů na černé uhlí ATMOS

- Možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně)

- Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření

- Vysoká účinnost - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu

- Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3

- Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře

- Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle

- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat

- Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )

- Kotel bez trubkovnice - snazší čištění

- Malé rozměry a nízká hmotnost

- Vysoká kvalita

### Regulace  kotleR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ - AC25S

| ROZMĚRY | AC25S |
| --- | --- |
| A | 1180 |
| B | 770 |
| C | 590 |
| D | 872 |
| E | 152 |
| F | 65 |
| G | 200 |
| H | 933 |
| CH | 220 |
| I | 190 |
| J | 6/4" |

| TECHNICKÁ DATA: TYP ATMOS KOMBI |  | AC25S |
| --- | --- | --- |
| Výkon na černé uhlí | kW | 20-26 |
| Výkon na dřevo | kW | 15-20 |
| Hmotnost kotle | kg | 235 |
| Objem vody | l | 45 |
| Obsah násypky | dm3 | 66 |
| Elektrický příkon | W | 50 |
| Elektrický síť | V/Hz | 230/50 |
| Předepsané palivo | černé uhlí - ořech 1 o výhřevnosti 18-28 MJ/kg |
| Náhradní palivo | suché dřevo ø 50-120 mm a o vlhkosti 12-20% |
| Max. délka dřeva | mm | 330 |
| Min.teplota vratné vody | °C | 65 |
| Účinnost | % | 84 |
| Kvalita spalování - CO | mg/m3 | <500 |
| Třída kotle | - | 3 |