## Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety

DC18S

## DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS

jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket

## C18S a AC25S

jsou konstruovány pro spalování dřeva a uhlí

na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tlouštce 8 až 3 mm, které se skládá:

- ze zásobníku paliva (6 mm), který je ve vrchní části opatřen dvířky s otvorem pro zabudování hořáku na pelety a ve spodní části opatřen zplynovací tryskou nebo otočným litinovým zplynovacím roštem pro snadné odstranění popela.

- z dohořívacího prostoru, který je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování.

## Základní data certifikovaných kotlů

| TYP KOTLE Technická data: |  | DC 18S | DC 25S | DC 24RS | DC 30RS | C 18S | AC 25S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkon kotle na dřevo | kW | 14 -20 | 17-27 | 18 - 26 | 22 - 32 | 14 - 20 | 14 - 20 |
| Výkon kotle na dřevěné pelety | kW | 6 - 20 | 7-24 | 7 - 24 | 7 - 24 | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Výkon kotle na dřevěné brikety | kW | - | - | 18 - 26 | 22 - 32 | - | - |
| Výkon kotle na hnědé uhlí | kW | - | - | - | - | 14 - 20 | 14 - 20 |
| Výkon kotle na černé uhlí a uhelné brikety | kW | - | - | - | - | - | 18 - 26 |
| Předepsaný tah komína | Pa | 20 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 |
| Hmotnost kotle | kg | 283 | 326 | 331 | 365 | 298 | 235 |
| Objem vody | l | 45 | 58 | 58 | 65 | 45 | 45 |
| Obsah násypky | dm3 | 66 | 100 | 93 | 93 | 66 | 66 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. délka dřeva | mm | 330 | 530 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Předepsané palivo |  | Suché dřevo průměr 80 - 150 mm o vlhkosti 12-20% Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) | Suché dřevo průměr 80 - 150 mm o vlhkosti 12-20% Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) | Suché dřevo průměr 80 - 150 mm o vlhkosti 12-20% Dřevěné brikety ø 75 -100 mm, délka 200 - 300 mm Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) | Suché dřevo průměr 80 - 150 mm o vlhkosti 12-20% Dřevěné brikety ø 75 -100 mm, délka 200 - 300 mm Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) | Suché dřevo průměr 80 - 150 mm o vlhkosti 12-20% Kvalitní hnědé uhlí ořech 1 ( kostka ) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) | Kvalitní černé uhlí - ořech 1 ( kostka ) Hnědouhelné brikety Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) |
| Minimální teplota vratné vody | °C | 65 |
| Účinnost | % | 84 - 91 |
| Třída kotle |  | 3 dotovaný kotel | 3 dotovaný kotel | 3 dotovaný kotel | 3 dotovaný kotel | 3 | 3 |

Vrchní přikládací dvířka zásobníku paliva jsou upravená pro zabudování hořáku ATMOS A25.

Hořák A25

### ATMOS A25

Hořák ATMOS A25 je určen pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 až 8 mm, o délce 10 až 25 mm a výhřevnosti 17-19 MJ.kg-1. Výhodou těchto hořáků je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Hořák a kotel tak pracuje na plný výkon s nejvyšší účinností a nejlepší kvalitou spalování. Na rozdíl od řady konkurenčních výrobků, které nemají zapalovací zařízení a musí udržovat žhavou vrstvu ve spalovacím prostoru. Jsou tak provozovány při malém výkonu, kdy klesá teplota spalin pod 100°C. Tím dochází ke kondenzaci dehtů a kyselin ve spalovacím prostoru, ke zkracování životnosti kotle, nemluvě o nižší účinnosti, vyšší spotřebě paliva, horší kvalitě spalování, zanášení kotle a tedy k jeho častějšímu čištění.

### Pro hořák ATMOS A25 jsou určeny tyto dopravníky:

- Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2000 o délce 2 m a průměru 80 mm

- Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2500 o délce 2,5 m a průměru 80 mm

C18S a AC18S

## Výhody zabudování hořáku do standardního kotle

- Jednoduché a cenově přijatelné řešení

- Možnost spalovat velké kusy dřeva nebo vytápět komfortně peletami bez ručního přikládání

- Snadné přikládání dřeva, briket nebo uhlí bez kouře s odtahovým ventilátorem = čistá kotelna

- Velký zásobník na pelety 500 ,1000 l ( část kotelny ) = doplňování paliva jednou za 7 a 14 dní ( jednou za rok )

- Pohodlné a bezprašné vybírání popela s odtahovým ventilátorem jednou za 14 až 30 dní

- Automatické zapalování pelet zapalovací spirálou u hořáku již v základu

- Vysoká účinnost 83 až 91 % podle typu paliva a kotle = velká úspora nákladů na vytápění

- Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3 = dotace z programu Zelená úsporám ze SFŽP ( mimo C18S a AC25S z důvodu
možnosti spalování uhlí )

- Chladící smyčka proti přetopení = bez rizika poškození kotle

- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva spalinovým termostat

- Malé rozměry a moderní design

V případě, že budeme topíme dřevem, dřevěnými briketami nebo uhlím, vyjmeme vždy hořák ze dvířek kotle a otvor zaslepíme dodaným víčkem s tepelnou izolací.

## Instalace

Při instalaci hořáku do vrchních dvířek zplynovacího kotle, je nutné použít dopravník o minimální délce 2 metry, tak aby délka hadice mezi dopravníkem a hořákem byla minimálně 15 cm z důvodu bezpečnosti. 
Optimální délka hadice je však cca 40 cm, tak aby bylo možné snadno otevřít dvířka s hořákem na pelety při čištění spalovací komory.

Legenda: 1 - Komín | 2 - Kouřovod | 3 - Kotel | 4 - Hořák | 5 - Dopravník | 6 - Zásobník

## Doporučené zapojení

Doporučeným zapojením kotle je zapojení s LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem a vyrovnávací nádrží o objemu 500 nebo 1000l pro docílení nízké spotřeby paliva a vysoké životnosti hořáku a kotle. Pro další úsporu paliva ( až 20% ) a správnou funkci nabíjení vyrovnávací nádrže použijte speciálně vyvinutou regulaci ATMOS ACD01 nebo sadu AS25 , která je určena pro speciální funkce hořáku ATMOS A25

### Zapojení kolte s hořákem A25 a sadou AS25

### Zapojení kolte s hořákem A25 a elektronickou regulaci ACD01